新 品 推 荐

产 品 目 录

一、食品安全快速测定仪产品系列

（一）单项参数食品安全快速分析仪系列

(二) 多项参数食品安全快速分析仪系列

（三）食品安全现场快速检测试剂盒………………………………………………..11

（四）食品微生物快速检测试剂盒

（五）食品安全检测箱

（六）食品安全检测辅助设备

二、农产品质量安全快速检测仪产品系列

（一）农药残毒快速检测仪系列

（二）多参数农产品质量安全快速检测仪系列

三 、土壤、化肥快速检测仪系列

1、GDYT-101SA过磷酸钙有效磷快速检测仪………………………..…..……………17

四、 焊锡铅快速检测仪

1、GDYQ-110SL 焊锡铅快速检测仪………………………………………………....17

五 、微生物快速分析仪

1、GDYQ-110SP 大肠菌群分析运算器……………………..…………………………17

本系列仪器特点：系列中的每台仪器均为一个小型实验室，配置专门的样品收集、前处理设备和一次性专

用试剂盒，不用制作工作曲线，自动显示或打印检测结果。

（一）单项参数食品安全快速分析仪系列

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 （万元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GDYQ-201SQ2 食品甲醛快速测定仪 仪器特点： * 国标改良法和快速初筛法 * 检测速度10分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出食品中甲醛含量 | * 测定下限：1.0mg/kg * 测 定范 围：0.0-100.0mg/kg * 测量精度：±2% | * 主机1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * GDYQ-704S食品检测·快速粉碎机1台 * 电子台秤1台 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 1毫升移液器1支 * 试剂一套（50次） | 1.48 |
| 2 | GDYQ-201SX 啤酒甲醛测定仪 仪器特点： * 国标改良法(GB/T5009.49-2003) * 检测速度15分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出啤酒中甲醛含量 | * 测定下限：1.0mg/kg * 测 定范 围 ：0.0-100.0mg/kg * 测量精度：±2% | * 主机1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * 移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（50次） | 1.48 |
| 3 | GDYQ-100SA2 食品吊白块快速测定仪 仪器特点： * 快速初筛法 * 检测速度10分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出食品中吊白块含量 | * 测定下限：5.0mg/kg * 测 定范 围 ：0.0-500.0mg/kg * 测量精度：±2% | * 主机1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * GDYQ-701S样品提取仪1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 样品前处理器具 1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（50次） | 1.58 |
| 4 | GDYQ-801SC 食品二氧化硫快速测定仪 仪器特点： * 国标改良法和快速初筛法 （GB/T5009.34-2003） * 检测速度10分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出食品中二氧化硫含量 | * 测定下限：1.0mg/kg * 测 定范 围 ：0.0-200.0mg/kg * 测量精度：±2% | * 主机1台 * GDYQ-701S样品提取仪1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 样品前处理器具1 套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（50次） | 1.48 |

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | GDYQ-801SC2 食品二氧化硫快速测定仪 仪器特点： * 采用国家标准方法 （GB/T5009.34—2003） * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出食品中二氧化硫含量 | * 测定下限： 1.0mg/kg * 测 定范 围 ： 0.0-400.0mg/kg （在测定时移取待测溶液的体积为1.00mL的条件下） 200.0-4000.0mg/kg （待测液体积稀释10倍条件下) * 测量精度：±2% | * 主机1台 * 蒸馏装置1套 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（50次） | 1.48 |
| 6 | GDYQ-901SC2 食品亚硝酸盐快速测定仪 仪器特点： * 国标改良法（GB/T5009.33-2003） * 检测速度10分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出食品中亚硝酸盐的含量 | * 测定下限：2.0mg/kg * 测 定范 围 ：0.0-200.0mg/kg * 测量精度：±2% | * 主机1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（50次） | 1.48 |
| 7 | GDYQ-1000S 酱油氨基酸态氮快速测定仪 仪器特点： * 国标改良法（GB/T5009.39-2003） * 检测速度30分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 *可定量检测出酱油中氨基酸态氮的含量 | * 测定下限：0.1g/100mL * 测 定范围 ：0.0-2.0g/100mL * 测量精度：±2% | * 主机1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * 5毫升移液器1支 * 500微升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（50次） | 0.98 |
| 8 | GDYQ-2000S 植物油过氧化值快速测定仪 仪器特点： * 国标改良法（GB/T5009.37-2003） * 检测速度5分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出食用植物油过氧化值含量 | * 测定下限：0.5mmoL/kg * 测定范围：0.0-22.0 mmoL /kg * * 测量精度：±2% | * 主机1台 * 电子台秤1台 * 50微升移液器1支 * 100微升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（50次） | 0.98 |
| 9 | GDYQ-3000S 猪油丙二醛快速测定仪 仪器特点： * 国标改良法(GB/T5009,181-2003) * 检测速度45分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出猪油中丙二醛的含量 | * 测定下限：0.02mg% * 测定范围：0.00-1.00mg% * 测量精度：±2% | * 主机1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅 1台 * GDYQ-708S食品检测·快速制冷仪1台 * GDYQ-709S食品检测·快速搅拌提取仪1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1台 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（50次） | 1.85 |

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | GDYQ-4000S 食盐碘快速测定仪 仪器特点： * 快速初筛法 * 检测速度3分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出食盐、保健品中碘量的含和鉴别真假碘盐 | * 测定下限：2.0mg/kg * 测定范围：0.0-80.0mg/kg * 测量精度：±2% | * 主机1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1 支 * 样品前处理器具1套 * 带微机接口和数据处理软件 * 试剂一套（50次） | 0.98 |
| 11 | GDYQ-5000S 芝麻油快速测定仪 仪器特点： * 快速初筛法 * 检测速度20分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出芝麻油的含量和鉴别掺假芝麻油 | * 测定下限：3.0% * 测定范围：0.0-100.0% * 测量精度：±2% | * 主机1台 * 5毫升移液器1支 * 50微升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（50次） | 0.98 |
| 12 | GDYQ-6000S 食品·保健品过氧化氢 (双氧水)快速测定仪 仪器特点： * 快速初筛法 * 检测速度5-10分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、在测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出食品和保健品中过氧化氢含量 | * 测定下限：10.0mg/kg * 测定范围：0.0-1000.0mg/kg * 测量精度：±2% | * 主机1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（50次） | 0.98 |
| 13 | GDYQ-7000S 手持式食盐·盐度快速测定仪 仪器特点： * 仪器相当于一个小型实验室,配置专用的样品收集、称量和前处理装置 * 可直接检测出液体样品和食盐中盐的含量（固体样品经计算后得出） * 测量速度快，测量一个样品只需3分钟 * 体积小，重量轻，操作和使用方便 | * 测定下限： 0.2%(液体样品) 1.0%(固体样品) * 测定范围： 0.0-28.0%(液体样品) 0.0-100.0%(固体样品) * 测量精度：0.2% | * 主机1台 * 电子台秤1台 * 样品前处理器具1套 | 0.098 |

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | GDYQ-8000S 果蔬硝酸盐快速测定仪 仪器特点： * 国标改良法 * 检测速度10分钟 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计等处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出果蔬中硝酸盐的含量 | * 测定下限：200.0mg/kg * 测定范围：0.0-16000.0mg/kg * 测量精度：±2% | * 主机1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 样品前处理器具1 套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（50次） | 0.98 |
| 15 | GDYQ-9000S 手持式食品温度快速测定仪 仪器特点： * 可测量出样品表面和内部的温度 * 测量速度快，测量一个样品时间小于1分钟 * 自备电池，体积小，重量轻，操作和携带方便 | * 测定范围：-50-200℃ * 测量精度：0.1% | * 主机1台 | 0.0198 |
| 16 | GDYQ-1108S 蜂蜜水分快速检测仪 | * 测定下限：12% * 测定范围：12-27% * 测量精度：10% | * 折光仪一个 | 0．15 |
| 17 | GDYQ-1101MA2 蜂蜜快速检测仪 仪器特点： * 快速初筛法 * 单片机智能控制，液晶显示 * 专用样品前处理设备和试剂 * 直接显示样品检测结果 * 可定量检测出蜂蜜中水分、果糖葡萄糖、蔗糖、羟甲基糠醛、淀粉酶的含量及酸度 | * 测定下限： 水分：12.0% 果糖和葡萄糖：13.0% 蔗糖：3.0% 酸度：4.0mL/kg 羟甲基糠醛：1.0mg/kg 淀粉酶活性：1.0mL/(g·h) * 测定范围： 水分：0.0-27.0% 果糖和葡萄糖：0.0-76.0% 蔗糖：0.0-12.0% 酸度：0.0-100.0mL/kg 羟甲基糠醛：0.0-100.0mg/kg 淀粉酶活性：0.0-25.0mL/(g·h) * 测量精度：10% | * 主机1台 * 折光仪1支 * 电子台秤1台 * 1毫升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 试剂各一套（每套50次） | 0．95 |
| 18 | GDYQ-1100M 蜂蜜快速检测仪 仪器特点： * 采用单片机控制，具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能。设有RS-232/USB接口与PC机通讯，联机、帮助等功能 * 化学试剂盒显色，样品和试剂用量少，防止并减少了二次污染 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作，体积小、重量轻、操作方便 * 可定量检测出蜂蜜中蔗糖、果糖和葡萄糖、水分、酸度、羟甲基糠醛的含量和淀粉酶活性 | * 测定下限： 水分：12.0% 果糖和葡萄糖：13.0% 蔗糖：3.0% 酸度：4.0mL/kg 羟甲基糠醛：1.0mg/kg 淀粉酶活性：1.0mL/(g·h) * 测定范围： 水分：0.0-27.0% 果糖和葡萄糖：0.0-76.0% 蔗糖：0.0-12.0% 酸度：0.0-100.0mL/kg 羟甲基糠醛： 0.0-100.0mg/kg 淀粉酶活性： 0.0-25.0mL/(g·h) * 测量精度：±2% | * 主机1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴 锅1台 * 折光仪1支 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 试剂各一套（每套50次） | 1．48 |
| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套） |
| 19 | GDYQ－1200SC 食品砷快速测定仪 仪器特点： * 采用单片机控制，具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能。设有RS-232/USB接口与PC机通讯，联机、帮助等功能 * 化学试剂盒显色，样品和试剂用量少，防止并减少了二次污染 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作，体积小、重量轻、操作方便 * 可定量检测出食品中砷的含量 | * 测定下限；0.05mg/kg * 测 定 范 围 ：0.00-2.00mg/kg * 测量精度：±2% | * 主机1台 * 样品前处理器具1套 * 5毫升移液器1支 * 500微升移液器1支 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * 试剂一套（50次） | 1．48 |
| 20 | GDYQ-103SC 食品硼砂快速测定仪 仪器特点： * 采用单片机控制，具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能。设有RS-232/USB接口与PC机通讯，联机、帮助等功能 * 化学试剂盒显色，样品和试剂用量少，防止并减少了二次污染 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作，体积小、重量轻、操作方便 * 可定量检测出食品中硼砂的含量 | * 测定下限： 2.5mg/kg（固体） 0.3mg/L（液体） * 测定范围： 0.0-150.0mg/kg(固体) 0.0-15.0mg/L(液体) * 测量精度：±2% | * 主机1台 * 电子台秤1台 * 1毫升移液器1支 * GDYQ-704S食品检测·快速粉碎机1台 * GDYQ-705S食品检测·快速提取仪1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * 试剂一套（50次） | 1.58 |
| 21 | GDYQ-105S 甲醇快速检测仪 仪器特点： * 国标改良法 * 专用样品前处理设备和试剂 * 可定量检测出蒸馏酒、配制酒和发酵酒中甲醇的浓度 | * 测定下限： 0.02g/100mL （以取1毫升60度酒样为例） *测定范围： 0.00-0.20g/100mL （以取1毫升60度酒样为例） * 测量精度：5% | * 主机1台 * 样品前处理器具1套 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * 5毫升移液器1支 * 酒精比重计1支 * 试剂一套（50次） | 0．198 |
| 22 | GDYQ－110SB 乙醇快速检测仪 仪器特点： * 单片机智能控制，液晶显示 * 专用样品前处理设备和试剂 * 可定量检测出酒中乙醇的含量 | * 测定下限：5%(体积百分浓度，按20℃时的密度计) * 测定范围：0.00-100%(体积百分浓度，按20℃时的密度计算) * 测量精度：5% | * 主机1台 * 样品前处理器具1套 * 水浴锅1套 * 100～1000微升移液器1支 * 试剂一套（50次） | 0．21 |
| 23 | GDYQ-110SI 甲醇·乙醇快速检测仪 仪器特点： * 单片机智能控制，液晶显示 * 专用样品前处理设备和试剂 * 可定量检测出酒中甲醇·乙醇的含量 | * 甲醇测定下限： 0.02 g/100mL（以取1毫升60％酒样为例） * 乙醇测定下限： 5 ％（体积百分浓度，按20℃时密度计算） * 甲醇测定范围： 0.00-0.20 g/100mL （以取1毫升60％酒样为例） * 乙醇测定范围： 0.00-100 ％（体积百分浓度，按20℃时密度计算） * 测量精度：5% | * 主机1台 * 样品前处理器具1套 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * 100～1000微升移液器1支 * 试剂一套（50次） | 0.38 |

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | GDYQ-106SC 劣质奶粉·液体奶速测仪 仪器特点： * 采用单片机控制，具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能。设有RS-232/USB接口与PC机通讯，联机、帮助等功能 * 化学试剂盒显色，样品和试剂用量少，防止并减少了二次污染 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作，体积小、重量轻、操作方便 * 可定量检测出奶粉和液体奶中蛋白质的含量 | * 测定下限： 0.5g/100mL（液体） 4.0g/100g(固体) * 测定范围： 0.0-4.0g/100mL（液体）0.0-40.0g/100g(固体) * 测量精度：±2% | * 主机1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 试剂一套（50次） | 0.98 |
| 25 | GDYQ-107S 糖精快速检测仪 仪器特点： * 快速初筛法 * 检测速度35分钟 * 专用样品前处理设备和试剂 * 可定量检测出样品中糖精的含量 | * 测定下限： 25.0mg/kg * 测定范围： 0.0-2000.0mg/kg * 测量精度：5% | * 主机1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.21 |
| 26 | GDYQ-109S 木耳掺假快速检测仪 仪器特点： * 可现场检测样品木耳中是否掺假 * 无需试剂，检测方便快捷 | * 测定下限：5% * 测定范围：0-2000 * 测量精度：10% | * 检测仪一支 | 0．12 |
| 27 | GDYQ-110SC 合成色素快速检测仪 仪器特点： * 采用国标方法（GB/T5009.35-2003） * 采用单片机控制，具有光谱数据自动处理功能 * 具有吸收曲线、选定波长、吸光度和透过率等参数测量功能 * 大屏幕中文显示，人机交互操作，体积小、重量轻、操作方便 | * 测定下限： 1mg/kg（柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红） 0.20mg/kg（亮蓝） * 测定范围： 0.0-80.0mg/kg（柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红） 0.20-20.0mg/kg（亮蓝） * 测量精度：≤5% | * 主机1台 * 电热恒温水浴锅 1台 * 样品前处理器具1套 * 5毫升移液器1支 * 100微升移液器1支 * 试剂各一套（每套50次） | 1.85 |
| 28 | GDYQ-210SD 山梨酸快速检测仪 仪器特点： * 采用单片机控制，具有测量、设置、记录、保存和光谱数据统计处理功能。设有RS-232/USB接口与PC机通讯，联机帮助等功能，自动化程度高 * 试剂盒显色，样品和试剂用量少，防止并减少了二次污染 * 屏幕中文显示，人机交互式操作，体积小、重量轻、携带方便 | * 测定下限： 50.0mg/kg * 测定范围： 0.0-2000.0mg/kg * 测量精度：5% | * 主机1台 * GDYQ－706S快速分离仪1台 * GDYQ－707S快速恒温水浴锅 1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） | 1．48 |
| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套） |
| 29 | GDYQ-110SE 病害肉·变质肉快速检测仪 仪器特点： *采用国家最新颁布的标准方法（GB/T5009.44-2003）和快速检验方法 * 适用于实验室或现场样品的定量测定。 * 采用单片机控制，具有测量、设置、记录、保存、打印和光谱数据统计处理功能。设有RS-232/USB接口、联机、帮助等功能，自动化程度高 * 可通过RS-232/US接口与PC机联机操作，并且直接连入互联网进行网络信息化管理 * 试剂包显色，样品和试剂用量少，防止并减少了二次污染 * 屏幕中文显示，人机交互式操作，体积小、重量轻、携带方便 | * 测定下限： POD值：0.010A 挥发性盐基氮： 1.0mg/100g pH：0.2 * 测定范围： POD值：0.000～2.000A 挥发性盐基氮： 0.0-150mg/100g pH：0.2-14.0pH * 测量精度：10% | * 主机1台 * GDYQ-703S食品检测快速蒸馏提取仪 * GDYQ-705S食品检测快速超声提取仪 * GDYQ-707S食品检测快速恒温水浴锅 * 电子台秤1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂各一套（每套50次） | 3.48 |
| 30 | GDYQ-110SF 食用油酸价快速检测仪 仪器特点： * 采用国标方法（GB/T5009.37-2003） * 检测速度10分钟 * 一次性专用试剂盒 | * 测定下限： 0.1 mg KOH/g * 测定范围： 0.0-30.0 mg KOH/g * 测量精度：5% | * 微量滴液器 1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 31 | GDYQ－110SG 陈化粮快速检测仪 仪器特点： * 采用国标方法（GB/T15684—1995） * 检测速度10分钟 * 一次性专用试剂盒 | * 测定下限： 5.0KOHmg/100g * 测定范围： 0.0-200.0 KOHmg/100g * 测量精度：5% | * 微量滴液器1台 * GDYQ-704S食品检测·快速粉碎机 1台 * GDYQ-705S食品检测·快速超声波提取仪1台 * 电子台秤 1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.75 |
| 32 | GDYQ－110SH 大米新鲜程度快速检测仪 仪器特点： * 单片机智能控制，液晶显示 * 专用样品前处理设备和试剂 * 可定量检测出大米新鲜程度的含量 | * 测定下限：一年以上陈米 * 测定范围：一年～三年 * 测量精度：5% | * 主机1台 * 电子台秤1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.21 |
| 33 | GDYQ-110SJ 水产品组胺测定仪 仪器特点： * 可现场定量测定被测样品中的组胺 * 化学试剂盒显色，样品和试剂用量少，可减少并防止二次污染 * 主机体积小，重量轻，操作简单，携带方便 | * 测定下限： 1.0mg/100g * 测定范围： 0.0-500.0mg/100g * 测量精度：5% | * 主机1台 * GDYQ-707S食品检测快速恒温水浴锅 * 5毫升移液器 1个 * 100~1000微升移液器1个 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.75 |
| 34 | GDYQ-110SK 三甲胺氮快速测定仪 仪器特点： * 可现场定量测定被测样品中的三甲胺氮 * 化学试剂盒显色，样品和试剂用量少，可减少并防止二次污染 * 主机体积小，重量轻，操作简单，携带方便 | * 测定下限： 2.0mg/100g * 测定范围： 0.0-20.0mg/100g * 测量精度：5% | * 主机1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.75 |
| 35 | GDYQ-110SM 过氧化苯甲酰快速测定仪 仪器特点： * 可现场定量测定被测样品中的过氧化苯甲酰 * 化学试剂盒显色，样品和试剂用量少，可减少并防止二次污染 * 主机体积小，重量轻，操作简单，携带方便 | * 测定下限： 25.0mg/kg * 测定范围： 0.0-500.0mg/kg * 测量精度：5% | * 主机1台 * 电子台称 1台 * 离心机1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.75 |

# (二) 多项参数食品安全快速分析仪系列

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 （万元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GDYQ-301MA2 三合一食品安全分析仪 仪器特点： * 国标改良法和快速初筛法 * 检测速度10-15分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可分别定量检测出食品中甲醛、二氧化硫和亚硝酸盐的含量 | * 测定下限： 甲 醛：1.0mg/kg 二氧化硫：1.0mg/kg 亚硝酸盐：2.0mg/kg * 测定范围： 甲 醛：0.0-100.0mg/kg 二氧化硫：0.0-200.0mg/kg 亚硝酸盐 ：0.0-200.0mg/kg * 测量精度：±2% | * 主机1台 * GDYQ-704S食品检测·快速粉碎机1台 * GDYQ-705食品检测·快速提取仪1台 * GDYQ-707食品检测·恒温水浴锅1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂各一套（每套50次） | 3.50 |
| 2 | GDYQ-401M 四合一食品安全快速分析仪 仪器特点： * 国标改良法和快速初筛法 * 检测速度10-15分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可分别定量检测出食品中甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐和劣质奶中蛋白质的含量 | * 测定下限： 甲 醛 ：1.0mg/kg 二氧化硫 ：1.0mg/kg 亚硝酸盐 ：2.0mg/kg 劣 质 奶（蛋白质）： 0.5g/100mL（液体） 4.0g/100g(固体) * 测定范围： 甲 醛 ：0.0-100.0mg/kg 二氧化硫 ：0.0-200.0mg/kg 亚硝酸盐 ：0.0-200.0mg/kg 劣 质 奶（蛋白质） ： 0.0-4.0g/100mL（液体） 0.0-40.0g/100g(固体) * 测量精度：±2% | * 主机1台 * GDYQ-704S食品检测·快速粉碎机1台 * GDYQ-705S食品检测·快速提取仪1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * 内置微型打印机 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂各一套（每套50次） | 4.50 |
| 3 | GDYQ-501MA2 五合一食品安全快速分析仪 仪器特点： * 国标改良法和快速初筛法 * 检测速度3-10分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可分别定量检测出食品中甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水和劣质奶中蛋白质的含量 | * 测定下限： 甲 醛 ：1.0mg/kg 二氧化硫 ：1.0mg/kg 亚硝酸盐 ：2.0mg/kg 蛋 白 质 ： 0.5g/100mL（液体） 4.0g/100g(固体) 双 氧 水：10.0mg/kg * 测定范围： 甲 醛：0.0-100.0mg/kg 二氧化硫：0.0-200.0mg/kg 亚硝酸盐：0.0-200.0mg/kg 劣 质 奶（蛋白质）： 0.0-4.0g/100mL（液体） 0.0-40.0g/100g(固体) 双 氧 水：0.0-1000.0mg/kg * 测量精度：±2% | * 主机1台 * GDYQ-704S食品检测·快速粉碎机1台 * GDYQ-705S食品检测·快速提取仪1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * 内置微型打印机 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 100-1000微升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂各一套（每套50次） | 5.50 |

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 （万元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | GDYQ-601M 六合一食品安全快速分析仪 仪器特点： * 国标改良法和快速初筛法 * 检测速度3-10分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、功能测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可分别定量检测出食品中甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、劣质奶中蛋白质、双氧水和果蔬中硝酸盐的含量 | * 测定下限： 甲 醛 ：1.0mg/kg 二氧化硫 ：1.0mg/kg 亚硝酸盐 ：2.0mg/kg 硝 酸 盐：200.0mg/kg 劣 质 奶（蛋白质）： 0.5g/100mL（液体） 4.0g/100g(固体) 双 氧 水： 10.0mg/kg * 测定范围： 甲 醛 ：0.0-100.0mg/kg 二氧化硫 ： 0.0-200.0mg/kg 亚硝酸盐 ： 0.0-200.0mg/kg 硝 酸 盐 ： 0.0-16000.0mg/kg 劣 质 奶（蛋白质） ： 0.0-4.0g/100mL（液体） 0.0-40.0g/100g(固体) 双 氧 水：0.0-1000.0mg/kg * 测量精度：±2% | * 主机1台 * GDYQ-704S食品检测·快速粉碎机1台 * GDYQ-705S食品检测·快速提取仪1台 * GDYQ-706S食品检测·快速分离仪1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 100-1000微升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 内置微型打印机 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂各一套（每套50次） | 6.50 |
| 5 | GDYQ-100M 多参数食品安全快速分析仪 （12个参数） 仪器特点： * 国标改良法和快速初筛法 * 检测速度3-10分钟 * 大屏幕液晶中文显示 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可分别定量检测出食品中甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、农药残留、酱油中氨基酸态氮、食用植物油中过氧化值、猪油中丙二醛、食盐中碘、食品中双氧水、芝麻油和果蔬中硝酸盐的含量 | * 测定下限： 甲 醛 ：1.0mg/kg 二氧化硫 ：1.0mg/kg 亚硝酸盐 ：2.0mg/kg 硝 酸 盐：200.0mg/kg 农药残毒 ：0.1-3.0mg/kg 吊 白 块 ：5.0mg/kg 氨基酸态氮：0.1g/100ml 过氧化值：0.5meq/kg 丙二醛：0.02mg% 食盐碘：2.0mg/kg 芝麻油：3.0% 双氧水：10.0mg/kg * 测定范围： 甲 醛 ：0.0-100.0mg/kg 二氧化硫 ： 0.0-200.0mg/kg 亚硝酸盐 ： 0.0-200.0mg/kg 硝 酸盐 ;0.0-16000.0mg/kg 农药残毒 ：0-100% 吊 白 块 ： 0.0-500.0mg/kg 氨基酸态氮： 0.0-2.0g/100ml 过氧化值：0.0-22.0meq/kg 丙二醛：0.00-1.00mg% 食盐碘：0.0-80.0mg/kg 芝麻油：0.0-100.0% 双氧水：0-1000.0mg/kg * 测量精度：±2% 10%（农残抑制率） | * 主机1台 * GDYQ-703S食品检测·快速蒸馏提取仪1台 * GDYQ-704S食品检测·快速粉碎机1台 * GDYQ-705S食品检测·快速提取仪1台 * GDYQ-706S食品检测·快速分离仪1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * GDYQ-708SA食品检测·快速制冷仪1台 * GDYQ-709S食品检测·快速搅拌提取仪1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 100-1000微升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 内置或外置微型打印机 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂各一套（每套50次） * 电脑1台 | 8．50 |

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 （万元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | GDYQ-100M 多参数食品安全快速分析仪 （30个参数） 仪器特点： * 国标改良法和快速初筛法 * 检测速度3-10分钟 * 大屏幕液晶中文显示 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可分别定量检测出食品中甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、农药残留、酱油中氨基酸态氮、组胺、食用油中过氧化值、猪油中丙二醛、食盐中碘、食品中双氧水、芝麻油、果蔬中硝酸盐、硼砂、劣质奶中蛋白质、甲醇、乙醇、重金属铅、无机砷、饮料中糖精、蜂蜜水分、蜂蜜果糖·葡萄糖、蜂蜜蔗糖、蜂蜜酸度、羟甲基糠醛、淀粉酶活性、酱油总酸、食醋总酸、食用油酸价、味素的含量 | 技术指标同单参数 | * 主机1台 * GDYQ-703S食品检测·快速蒸馏提取仪1台 * GDYQ-704S食品检测·快速粉碎机1台 * GDYQ-705S食品检测·快速提取仪1台 * GDYQ-706S食品检测·快速分离仪1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * GDYQ-708SA食品检测·快速制冷仪1台 * GDYQ-709S食品检测·快速搅拌提取仪1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 100-1000微升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 内置或外置微型打印机 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂各一套（每套50次） * 电脑1台 | 12．80 |
| 7 | GDYQ-100M 多参数食品安全快速分析仪 （50个参数） 仪器特点： * 国标改良法和快速初筛法 * 检测速度3-10分钟 * 大屏幕液晶中文显示 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可分别定量检测出食品中甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、农药残留、酱油中氨基酸态氮、组胺、食用油中过氧化值、猪油中丙二醛、食盐中碘、食品中双氧水、芝麻油、果蔬中硝酸盐、硼砂、劣质奶中蛋白质、甲醇、乙醇、重金属铅、无机砷、饮料中糖精、蜂蜜水分、蜂蜜果糖·葡萄糖、蜂蜜蔗糖、蜂蜜酸度、羟甲基糠醛、淀粉酶活性、酱油总酸、食醋总酸、食用油酸价、味素、陈化粮、大米新鲜程度、过氧化苯甲酰、三甲胺氮、挥发盐基氮、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜蓝、亮蓝、诱惑红、病害肉、细菌毒素、变质肉、pH值、山梨酸、茶叶有机磷、木耳掺假、食盐盐度和食品温度等参数 | 技术指标同单参数 （用户可根据需求自选参数） | * 主机1台 * GDYQ-703S食品检测·快速蒸馏提取仪1台 * GDYQ-704S食品检测·快速粉碎机1台 * GDYQ-705S食品检测·快速提取仪1台 * GDYQ-706S食品检测·快速分离仪1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * GDYQ-708SA食品检测·快速制冷仪1台 * GDYQ-709S食品检测·快速搅拌提取仪1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 100-1000微升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 内置或外置微型打印机 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂各一套（每套50次） * 电脑1台 | 15．80 |

# （三）食品安全现场快速检测试剂盒		　	                          单位：元

| 序号 | 名 称 型 号 | 单位 | 价格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品甲醛快速检测试剂盒 | 盒 | 150元/100次 |  |
| 2 | 食品二氧化硫快速检测试剂盒 | 盒 | 160元/100次 |  |
| 3 | 食品吊白块快速检测试剂盒 | 盒 | 160元/100次 |  |
| 4 | 食品亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 盒 | 150元/100次 |  |
| 5 | 食品硼砂快速检测试剂盒 | 盒 | 120元/100次 |  |
| 6 | 食品双氧水快速检测试剂盒 | 盒 | 100元/100次 |  |
| 7 | 食用油中桐油快速检测试剂盒 | 盒 | 100元/50次 |  |
| 8 | 食醋总酸现场快速检测试剂盒 | 盒 | 200元/50次 |  |
| 9 | 酱油总酸·氨基酸态氮快速检测试剂盒 | 盒 | 200元/50次 |  |
| 10 | 陈化粮速测试剂盒 | 盒 | 150元/100次 |  |
| 11 | 工业碱速测试剂盒 | 盒 | 180元/100次 |  |
| 12 | 芝麻油纯度速测试剂盒 | 盒 | 150元/100次 |  |
| 13 | 果蔬硝酸盐速测试剂盒 | 盒 | 180元/100次 |  |
| 14 | 蜂蜜水分快速检测试剂盒 | 盒 | 200元/100次 |  |
| 15 | 蜂蜜蔗糖快速检测试剂盒 | 盒 | 200元/100次 |  |
| 16 | 蜂蜜果糖·葡萄糖快速检测试剂盒 | 盒 | 200元/100次 |  |
| 17 | 蜂蜜酸度快速检测试剂盒 | 盒 | 200元/100次 |  |
| 18 | 重金属铅快速检测试剂盒 | 盒 | 200元/100次 |  |
| 19 | 酒中氰化物快速检测试剂盒 | 盒 | 150元/100次 |  |
| 20 | 游离性余氯快速检测试剂盒 | 盒 | 70元/100次 |  |
| 21 | 苏丹红快速检测试剂盒 | 盒 | 360元/50次 |  |
| 22 | 木耳硫酸镁快速检测试剂盒 | 盒 | 200元/100次 |  |
| 23 | 劣质液体奶·奶粉快速检测试剂盒 | 盒 | 150元/100次 |  |
| 24 | 真假果汁速测试剂盒 | 盒 | 150元/100次 |  |
| 25 | 饮料中糖精快速检测试剂盒 | 盒 | 200元/100次 |  |
| 26 | 味素快速检测试剂盒 | 盒 | 200元/100次 |  |
| 27 | 豆浆生熟度快速检测试剂盒 | 盒 | 150元/50次 |  |
| 28 | 大米中矿物油快速检测试剂盒 | 盒 | 150元/100次 |  |
| 29 | 食品中汞快速检测试剂盒 | 盒 | 260元/100次 |  |
| 30 | 面粉过氧化苯甲酰速测试剂盒 | 盒 | 260元/100次 |  |
| 31 | 肉类水分速测试剂盒 | 盒 | 80元/100次 |  |
| 32 | 肉制品色素速测试剂盒 | 盒 | 200元/100次 |  |
| 33 | 敌鼠钠盐速测试剂盒 | 盒 | 60元/100次 |  |
| 34 | 安妥速测试剂盒 | 盒 | 100元/50次 |  |
| 35 | 食品中无机砷快速检测试剂盒 | 盒 | 400元/50次 |  |
| 36 | 碘盐含碘量快速检测试剂盒 | 盒 | 100元/100次 |  |
| 37 | 食醋中游离矿物酸快速检测试剂盒 | 盒 | 70元/50次 |  |
| 38 | 酒中甲醇快速检测试剂盒 | 盒 | 260元/100次 |  |
| 39 | 巴豆油速测试剂盒 | 盒 | 250元/50次 |  |
| 40 | 毒鼠强速测试剂盒 | 盒 | 300元/100次 |  |
| 41 | 氟乙酰胺速测试剂盒 | 盒 | 100元/50次 |  |
| 42 | 牛奶淀粉糊精速测试剂盒 | 盒 | 150元/100次 |  |
| 43 | 牛奶碱性物质速测试剂盒 | 盒 | 150元/100次 |  |

| 序号 | 名 称 型 号 | 单位 | 价格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 牛奶酸度速测试剂盒 | 盒 | 150元/100次 |  |
| 45 | 食用油酸价速测试剂盒 | 盒 | 150元/100次 |  |
| 46 | 合成色素速测试剂盒 | 盒 | 260元/100次 |  |
| 47 | 饮料中脲酶速测试剂盒 | 盒 | 100元/100次 |  |
| 48 | 尿素速测试剂盒 | 盒 | 150元/100次 |  |
| 49 | 伪劣葡萄酒速测试剂盒 | 盒 | 260元/100次 |  |
| 50 | 无铅焊锡速测试剂盒 | 盒 | 200元/50次 |  |

# (四) 食品微生物快速检测试剂盒

| 序号 | 名称型号及特点 | 价格 （元/样） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大肠菌群快速检测试剂盒 特点： * 采用国家标准方法（GB/T4789.3-2003） * 将检测试剂包被到载体塑料盒中,配有产气孔,替代试管法的培养基、玻璃试管和产气管 * 一次性使用 * 适用于食品、餐具、物体表面等样品检测 | 15 |

# （五）食品安全检测箱

| 序号 | 名称 | 配置情况 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品安全检测箱 | 精简配置 | 3980 | 可检测25种参数 |
| 2 | 食品安全检测箱 | 中档配置 | 5600 | 可检测33种参数 |
| 3 | 食品安全检测箱 | 高档配置 | 7530 | 可检测50种参数 |

# （六）食品安全检测辅助设备

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 （万元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GDYQ-714S 便携式紫外分析仪 仪器特点： * 内置254nm和365nm两种紫外灯和滤光片 * 紫外灯可旋转180o，便于检测 * 内置高效能和高质量铅酸密封式免维护电池，接通市电时内部充电器自动向蓄电池充电 * 充电后可使用50h以上 * 可用于面粉、食用菌等荧光增白剂的定性检测 | * 紫外灯波长：254nm和365nm * 功 率：2×6W * 蓄电池规格：4V 5.5Ah * 功 率：8W | * 主机1台 * 铝合金箱一个 | 00．19 |
| 2 | GDYQ-711SA 便携式气流烘干器 仪器特点： * 功耗低（50W）、体积小、重量轻、便于携带 * 温度恒定（40℃） * 可用于现场各种玻璃和塑料器件的快速烘干 | * 功率：50W * 体积：ф12×24cm（高） * 电压：220V | * 主机1台 | 0．098 |

本系列仪器特点：系列中的每台仪器均为一个小型实验室，配置专门的样品收集、前处理设备和一次性专用试剂盒，不用制作工作曲线，自动显示或打印检测结果。

# （一）农药残毒快速检测仪系列

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格. (万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GDYN-1096SC 96通道农药残毒快速检测仪 仪器特点： *采用国家标准方法——酶抑制法（GB/T5009.199-2003），96个通道自动测量并显示 出检测结果。 * 仪器采用96个光源和96个检测器全固态结构，无可动部件，准确度和精密度高。 * 检测速度快，96个通道同时检测，每小时可检测192个样品。 * 检测灵敏度高，对有机磷及氨基甲酸酯农药的检出限为0.1-3.0mg/kg。 * 采用模块化集成技术方式，全固态阵列式光源单色器和集成检测器，使用寿命达10年以上。 * 采用进口酶试剂，保存和使用方便。 * 仪器具有判断操作错误和试剂是否失效功能。 * 大屏幕液晶全中文显示，人机交互式操作，形象化界面，进入和执行菜单功能快捷迅速。 * 仪器设有RS－232/USB接口，可外配PC机通讯联机使用。 * 强大的存储记忆功能，可储存1024个记录，且检索方便。 * 仪器具有数据处理结果统计和选择打印功能，可选择打印出用户所需数据和结果。 | * 抑制率范围： 0-100％ * 误差： ±6％（抑制率在50%时） * 检出下限：0.1-3.0mg/Kg | * 主机1台 * MH-2微量振荡器 * GDYQ-721S超声波辅助提取仪 * GDYQ-720S快速恒温培养箱 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（500次） | 12.80 |
| 2 | GDYN-1048SC 48通道农药残毒快速检测仪 仪器特点： * 同96通道农残 | * 抑制率范围： 0-100％ * 误差： ±6％（抑制率在50%时） * 检出下限：0.1-3.0mg/Kg | * 主机1台 * MH-2微量振荡器 * GDYQ-721S超声波辅助提取仪 * GDYQ-720S快速恒温培养箱 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（500次） | 8.80 |
| 3 | GDYN-1036SC 36通道农药残毒快速检测仪 仪器特点： * 同96通道农残 | * 抑制率范围： 0-100％ * 误差： ±6％（抑制率在50%时） * 检出下限：0.1-3.0mg/Kg | * 主机1台 * MH-2微量振荡器 * GDYQ-720S快速恒温培养箱 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（500次） | 6.80 |
| 4 | GDYN-1024SC 24通道农药残毒快速检测仪 仪器特点： * 同96通道农残 | * 抑制率范围： 0-100％ * 误差： ±6％（抑制率在50%时） * 检出下限：0.1-3.0mg/Kg | * 主机1台 * MH-2微量振荡器 * GDYQ-720S快速恒温培养箱 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（500次） | 4.80 |
| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格. (万元/套) |
| 5 | GDYN-110SA 农药残毒快速检测仪 （10通道） 仪器特点： * 国家标准方法（GB/T5009.199-2003） * 10通道，显色时间精度1秒；显示温度精度0.5℃;标准反应时间3分钟；输入电压100-240V * 配可充电电池，电池工作时间100-150分钟 * 使用环境：室内、车载 * 使用环境温度：0-40℃ | * 定性检测 | * 主机1台 * 电子台秤1台 * 试剂20片 | 0．18 |
| 6 | GDYN-110S 农药残毒快速检测仪 （10通道） 仪器特点： * 国家标准方法（GB/T5009.199-2003） * 检测速度13分钟 * 同时检测10个样品 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可现场检测出果蔬中有机磷和氨基甲酸脂类农药 | * 测定下限：0.1-3.0mg/kg * 抑 制 率：0-100% * 测量精度：10% | * 主机1台 * 电子台秤1台 * 500微升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（100次） | 0.28 |
| 7 | GDYN-110SB 农药残毒快速检测仪 （10通道） 仪器特点： * 国家标准方法（GB/T5009.199-2003） * 检测速度13分钟 * 同时检测10个样品 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、测量记录、保存功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可现场检测出果蔬中有机磷和氨基甲酸脂类农药 | * 测定下限：0.1-3.0mg/kg * 抑 制 率：0-100% * 测量精度：10% | * 主机1台 * 电子台秤1台 * 500微升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（100次） | 0.38 |
| 8 | GDYN-308S 农药残毒快速检测仪 （8通道） 仪器特点： * 国家标准方法（GB/T5009.199-2003） * 检测速度13分钟 * 同时检测8个样品 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可现场检测出果蔬中有机磷和氨基甲酸脂类农药 | * 测定下限：0.1-3.0mg/kg * 抑 制 率：0-100% * 测量精度：10% | * 主机1台 * GDYQ-701S样品提取仪1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 100微升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（500次） | 1.48 |
| 9 | GDYN-206S 农药残毒快速检测仪 （6通道） 仪器特点： * 国家标准方法（GB/T5009.199-2003） * 检测速度13分钟 * 同时检测6个样品 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可现场检测出蔬菜、水果、大米、糥米、绿豆、红豆、黄豆、麦片、棉花中有机磷和氨基甲酸脂类农药 | * 测定下限：0.1-3.0mg/kg * 抑 制 率：0-100% * 测量精度：10% | * 主机1台 * GDYQ-701S样品提取仪1台 * GDYQ-706S食品检测·快 速分离仪1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 100微升移液器1支 * 25微升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（500次） | 1.48 |
| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格. (万元/套) |
| 10 | GDYN-106SD 农药残毒快速检测仪 (6通道） 仪器特点： * 国家标准方法（GB/T5009.199-2003） * 检测速度13分钟 * 同时检测6个样品 *大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助功能测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可现场检测出果蔬中有机磷和氨基甲酸脂类农药 | * 测定下限：0.1-3.0mg/kg * 抑 制 率：0-100% * 测量精度：10% | * 主机1台 * GDYQ-701S样品提取仪1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 100微升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 内置微型打印机 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（500次） | 1.28 |
| 11 | GDYN-303S 农药残毒快速检测仪 (3通道） 仪器特点： * 国家标准方法（GB/T5009.199-2003） * 检测速度13分钟 * 同时检测3个样品 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可现场检测出果蔬中有机磷和氨基甲酸 * 脂类农药 | * 测定下限：0.1-3.0mg/kg * 抑 制 率：0-100% * 测量精度：10% | * 主机1台 * GDYQ-701S样品提取仪1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 100微升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（500次） | 0.75 |

# （二）多参数农产品质量安全快速检测仪系列

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GDYN-300M 多参数农产品质量安全快速检测仪 （50个参数） 仪器特点： 国标改良法和快速初筛法 * 检测速度3-10分钟 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可分别定量检测出农产品中甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、农药残留、酱油中氨基酸态氮、组胺、食用油中过氧化值、猪油中丙二醛、食盐中碘、食品中双氧水、芝麻油、果蔬中硝酸盐、硼砂、劣质奶中蛋白质、甲醇、乙醇、重金属铅、无机砷、饮料中糖精、蜂蜜水分、蜂蜜果糖·葡萄糖、蜂蜜蔗糖、蜂蜜酸度、羟甲基糠醛、淀粉酶活性、酱油总酸、食醋总酸、食用油酸价、味素、陈化粮、大米新鲜程度、过氧化苯甲酰、三甲胺氮、挥发盐基氮、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜蓝、亮蓝、诱惑红、病害肉、细菌毒素、变质肉、pH值、山梨酸、茶叶有机磷、木耳掺假、食盐盐度和食品温度等参数 | 技术指标同单参数食品安全快速检测仪 （用户可根据需求自选参数） | * 主机1台 * GDYQ-703S食品检测·快速蒸馏提取仪1台 * GDYQ-704S食品检测·快速粉碎机1台 * GDYQ-705S食品检测·快速提取仪1台 * GDYQ-706S食品检测·快速分离仪1台 * GDYQ-707S食品检测·恒温水浴锅1台 * GDYQ-708SA食品检测· 快速制冷仪1台 * GDYQ-709S食品检测·快速搅拌提取仪1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * 100-1000微升移液器1支 * 样品前处理器具1套 * 内置或外置微型打印机 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂各一套（每套50次） * 电脑1台 | 15．80 |
| 2 | GDYN-301M 农产品安全快速检测仪 （可检测农残、硝酸盐、重金属） 仪器特点： * 样品培养生化、反应、显色和测定一体化，样品无需转移 * 仪器在恒温时能多通道（6通道）检测（农残），全自动测量提高检测效率 * 同时显示出被测样品的抑制率和吸光度 * 试剂为进口酶，液体小包装，使用方便 * 仪器全固态、模块化设计，使用可靠，寿命长达10万小时 * 绿色环保型设计，使用安全无污染 | * 测定下限： 农残：0.1-3.0mg/kg 硝酸盐：200.0mg/kg 重金属：0.5mg/kg（以Pb计） * 测定范围： 农残：0-100% 硝酸盐：0.0-16000mg/kg 重金属：0.0-15.0mg/kg （以Pb计） * 测量精度：10%（农残）±2% | * 主机1台 * 电子台秤1台 * 5毫升移液器1支 * GDYQ-704S食品检测·快 速粉碎机 * GDYQ-705S食品检测·快 速提取仪 * GDYQ-707S食品检测·快 速恒温水浴锅 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 农残试剂一套（100次） * 硝酸盐试剂一套（50次）* 重金属试剂一套（50次） | 1.85 |

六、土壤、化肥快速检测仪系列

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GDYT-101SA 过磷酸钙有效磷快速检测仪 仪器特点： * 检测速度30分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出过磷酸钙有效磷的含量 | * 测定下限： 4% （以P2O5计） * 测定范围： 0.0-40.0% （以P2O5计） * 测量精度：5% | * 主机1台 * 超声波快速提取仪1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） | 0．55 |

七、 焊锡铅快速检测仪

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GDYQ-110SL 焊锡铅快速检测仪 仪器特点： * 无可动部件，灵敏度高 * 可快速判别出是否为无铅焊锡 * 样品和试剂用量少，分析速度快 * 体积小、重量轻、操作方便（整机重260g） | * 测定下限： 0.01g/100g * 测定范围： 0.01g-80.0g/100g * 测量精度：5% | * 主机1台 * 恒温水浴锅 1台 * 100－1000微升移液器 1个 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.75 |

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GDYQ-110SP大肠菌群分析运算器 仪器特点： * 采用国家标准 （GB/T4789.3-2003，GB/T5750.12-2006） * 与大肠菌群快速检测试剂盒配套使用，自动显示大肠菌群含量，自动判断是否超标 * 采用单片机控制，设有USB接口，具有联机通讯功能 * 中文显示，人机交互操作 * 内置充电电池，适用于实验室或野外现场分析 | * 国标食品9管法 * 国标水质15管法 *可查询国标限量中食品和水质的大肠菌群测量值，根据国标限量自动判断是否超标 | * 主机1台 * 程序软件1套 | 0．48 |

# Text boxes

﹡主机1台

﹡离心机1台

﹡分析天平1台

﹡内置微型打印机

﹡样品前处理器具1套

﹡微机接口和数据处理软件1套

﹡试剂一套（50次）

* 测定下限：

0.5%（纯牛奶）；

10%（奶粉）

* 测定范围：

0.5 %～4.0%（纯牛奶）；

10%～40%（奶粉）

* 精 密 度： 3 %

* 光    源： 硅光光源

* 工作温度： 15～35℃

* 电    源： 220V，50Hz

﹡主机1台

﹡离心机1台

﹡分析天平1台

﹡外置微型打印机

﹡样品前处理器具1套

﹡微机接口和数据处理软件1套

﹡试剂一套（50次）

纯牛奶·奶粉蛋白质快速检测仪是根据市场需求，为保证消费者利益为前题，我公司技术人员与中国计量科学院联合研制的全新快速检测仪。

4.8万

8.8万

## GDYN-100S

## 纯牛奶·奶粉蛋白质快速检测仪

仪器特点：

* 测定纯牛奶及奶粉中蛋白质氮，真实反应样品中蛋白质的含量，非蛋白质氮（如三聚氰胺、甘氨酸、尿素、化肥等）不干扰测定。

* 适用于实验室快速定量检测，检测一个样品只需5～10分钟。

* 样品池为流通结构、便于操作、清洗、维护。

* 测量方法简单，无需专业人员，通过认真阅读说明书就可实现操作。

* 具有测量、设置、记录、保存、打印和数据统计等功能。

* 内置充电电池。

* 设有RS-232/USB接口，具有通讯、联机和帮助等功能。

## GDYN-200S

## 纯牛奶·奶粉蛋白质快速检测仪

仪器特点：

* 测定纯牛奶及奶粉中蛋白质氮，真实反应样品中蛋白质的含量，非蛋白质氮（如三聚氰胺、甘氨酸、尿素、化肥等）不干扰测定。

* 适用于实验室快速定量检测，检测一个样品只需5～10分钟。

* 样品池为流通结构、便于操作、清洗、维护。

* 测量方法简单，无需专业人员，通过认真阅读说明书就可实现操作。

* 具有测量、设置、记录、保存、打印和数据统计等功能。

* 设有RS-232/USB接口，具有通讯、联机和帮助等功能。

29、GDYQ-110SE 病害肉·变质肉快速检测仪

30、GDYQ-110SF 食用油酸价快速检测仪

31、GDYQ-110SG 陈化粮快速检测仪

32、GDYQ-110SH 大米新鲜程度快速检测仪

33、GDYQ-110SJ 水产品组胺测定仪

34、GDYQ-110SK 三甲胺氮快速测定仪

35、GDYQ-110SM 过氧化苯甲酰快速测定仪…………..….......7

24、GDYQ-106SC 劣质奶粉·液体奶速测仪

25、GDYQ-107S  糖精快速检测仪

26、GDYQ-109S  木耳掺假快速检测仪

27、GDYQ-110SC 合成色素快速检测仪

28、GDYQ-210SD 山梨酸快速检测仪………………….………..6

19、GDYQ-1200SC 食品砷快速测定仪

20、GDYQ-103SC  食品硼砂快速测定仪

21、GDYQ-105S   甲醇快速检测仪

22、GDYQ-110SB  乙醇快速检测仪

23、GDYQ-110SI  甲醇·乙醇快速检测仪………….………....5

14、GDYQ-8000S  果蔬硝酸盐快速测定仪

15、GDYQ-9000S  手持式食品温度快速测定仪

16、GDYQ-1108S  蜂蜜水分快速检测仪

17、GDYQ-1101MA2蜂蜜快速检测仪

18、GDYQ-1100M   蜂蜜快速检测仪………………….………..4

10、GDYQ-4000S 食盐碘快速测定仪

11、GDYQ-5000S 芝麻油快速测定仪

12、GDYQ-6000S 食品·保健品过氧化氢(双氧水)快速测定仪

13、GDYQ-7000S 手持式食盐·盐度快速测定仪………………3

5、GDYQ-801SC2 食品二氧化硫快速测定仪

6、GDYQ-901SC2 食品亚硝酸盐快速测定仪

7、GDYQ-1000S  酱油氨基酸态氮快速测定仪

8、GDYQ-2000S  植物油过氧化值快速测定仪

9、GDYQ-3000S  猪油丙二醛快速测定仪………………………2

1、GDYQ-201SQ2 食品甲醛快速测定仪

2、GDYQ-201SX  啤酒甲醛测定仪

3、GDYQ-100SA2 食品吊白块快速测定仪

4、GDYQ-801SC  食品二氧化硫快速测定仪……………………1

1、GDYQ-301MA2  三合一食品安全分析仪

2、GDYQ-401M    四合一食品安全快速分析仪

3、GDYQ-501MA2  五合一食品安全快速分析仪…………………………8

4、GDYQ-601M    六合一食品安全快速分析仪

5、GDYQ-100M    多参数食品安全快速分析仪（12个参数）…………9

6、GDYQ-100M    多参数食品安全快速分析仪（30个参数）

7、GDYQ-100M    多参数食品安全快速分析仪（50个参数）………....10

1、GDYQ-714S   便携式紫外分析仪

2、GDYQ-711SA  便携式气流烘干器……………………………………12

1、GDYN-1096SC   96通道农药残毒快速检测仪

2、GDYN-1048SC   48通道农药残毒快速检测仪

3、GDYN-1036SC   36通道农药残毒快速检测仪

4、GDYN-1024SC   24通道农药残毒快速检测仪……………………13

5、GDYN-110SA   农药残毒快速检测仪（10通道）

6、GDYN-110S    农药残毒快速检测仪（10通道）

7、GDYN-110SB   农药残毒快速检测仪（10通道）

8、GDYN-308S    农药残毒快速检测仪（8通道）

9、GDYN-206S    农药残毒快速检测仪（6通道）…………………14

10、GDYN-106SD  农药残毒快速检测仪（6通道）

11、GDYN-303S   农药残毒快速检测仪 （3通道）…………………15

1、GDYN-300M  多参数农产品质量安全快速检测仪（50个参数）

2、GDYN-301M  农产品安全快速检测仪……………………………..16

五、微生物快速分析仪

一、食品安全快速测定仪产品系列

二、农产品质量安全快速检测仪产品系列

三、土壤、化肥快速检测仪系列

四、焊锡铅快速检测仪系列

* 测定下限：

0.5%（纯牛奶）；

10%（奶粉）

* 测定范围：

0.5 %～4.0%（纯牛奶）；

10%～40%（奶粉）

* 精 密 度： 3 %

* 光    源： 硅光光源

* 工作温度： 15～35℃

* 电    源： 220V，50Hz